## Slide 1: folyamatok, tesztek, hibalehetőségek Ragasztástechnikai szemszögből
Farkas gÁBOR
Sika Hungária KFT 2018.05.

## Slide 3: Struktúrális üvegezés „Nem alakzáró kapcsolat” Csak a ragasztón keresztül valósul meg az erőátadás

## Slide 4: Anyagok & sika termékek
Üvegpanel
Háttérkitöltés
Hézagoló blokk
Tömítés
Keret
IG – Peremzárás
SG – Szerkezeti ragasztás
WS- időjárásálló tömítés
Távtartó szalag
Spacer Tape HD
Notes: Einstieg in Curtain Wall Basistechnologien und –Produkte
System Gedanke wegen Compatibility

## Slide 5: Projekt lefolyás

## Slide 6: A Homlokzati projekt lefolyása
Felelős: Vevő Sika Műszaki Szolgálat
A termékek
felhasználásának
oktatása
Alapfelületek mintái,
megnevezése
( Eredetivel megegyező)
Garancia
A kialakítás leellenőrzése
Ragasztó méretek megadása
1.Tervezési fázis
2. Teszt fázis
3. Kivitelezés
4. Garanciák
( ha szükséges)
Rajzok megküldése a Sika számára az erre megadott projekt lapon
Minőség ellenőrzés
A gyártás dokumentálása
Minták tapadástesztje
Kompatibilitás tesztje
Javaslat a felületek előkészítésére

## Slide 7: Projekt Lap a Sika weboldalon
http://ses.sika.com/en/solutions_products/services/technical_service.html
www.sikafacadesystems.com Ide fel is tölthető

## Slide 8: Alapfelületek

## Slide 9: A keretek anyagai
  Alumínum Eloxált Poliészter porlakkozott PVDF bevonatos
  Rozsdamentes acél
  Fa
  Üvegszálerősítéses poliészter

## Slide 10: AnYagok: Eloxált alumínium
  Széles körben régóta használt
  EOTA ETAG No 002, “Part 1: Engedélyezett alátámasztott és alátámasztás nélküli rendszerekhez
  Több információ: www.qualanod.net
  Projektvizsgálat szükséges ismeretlen helyről származó eloxált profilról
  A teszt érvényessége 1 év, de a szállító megadja a szavatossági időt
  Profilokat tárolás közben védeni kell. A felületi minőség változhat környezeti hatások által
www.ikts.fraunhofer.de

## Slide 11: Anyagok: bevonatos Alumínium
  EOTA ETAG No 002, “Part 2: Bevonatos alumínium rendszerek”
  A porlakk minőség mellett a beégetés paraméterei befolyásolják a minőséget  www.qualicoat.net
  Projektre teszt szükséges
  A teszt érvényessége 1 év, de a rendszerszállító megadja a szavatossági időt
  Profilokat szállítás/tárolás közben védeni kell a környezeti hatásoktól.
  Felületelőkészítés fontos porlakk felvitele előtt
Poliészter porlakk bevonat: A beégetés paraméterei befolyásolják a minőséget Minden változás minőségbiztosításban kell rögzíteni
Nedves PVDF bevonat:A felhordó szakcég módosíthatja a készítményt. A Sika által vizsgált mintáknak reprezentatívnak kell lenniük az egész projekt számára!

## Slide 12: Anyagok: Rozsdamentes acél
Túl durva felületet a ragasztó nem tudja nedvesiteni  gyenge tapadás
www.metallvertrieb.com
Alapvetően nagyon jó anyag az élettartama és korrózióállósága miatt
Az ötvözet minőségét egyeztetni kell
A felületi minőségnek ragasztáshoz meg kell felelnie

## Slide 13: Anyagok: Üveg
Tipus | SG ragasztás megengedett | Teszt szükséges
Bevonat nélküli üveg |  | 
Clear Float | Igen | Nem
PVB Laminált | Igen | Igen
Bevonatos üveg |  | 
Pyrolytic (reflective) | Szállítót megkérdezni | Igen
Magnetron (LowE) | Szállítót megkérdezni | Igen
Csiszolt bevonat | Igen | Igen
Kerámia | Igen | Igen
Szerves bevonat | Nem | -

## Slide 14: Csiszolási megoldások
Minden csiszoló típus váltása esetén tapadásteszt szükséges!
Élcsiszolás a PE védőréteg eltávolítása nélkül tapadási problémákhoz vezethet, ha az üveg nincs edzve a csiszolás után.
Alapos tesztelés javasolt!
 Inline
Kézi 

## Slide 15: Anyagok : Durva felületek
Durva felületeken (kerámia) vagy szélcsiszolt felületen a ragasztó csak a csúcsokon tapad  rossz tapadás
Kerámia: előkészítés (kérdés a Sika felé)
Szélcsiszolás: Csiszolókorong csere segithet

## Slide 16: Segédanyagok
Type | Material | Remarks
Hézagolók, távtartók | PE, PVC, EPDM, | Nincs kompatibilitás probléma a PE esetén, PVC ismert
Háttérkitöltés | Zártcellás PE, nyitott cellás PU | Nem ismert kompatibilitási probléma
Tömítőszalagok | EPDM, Neoprene, Santoprene, Silicone | Sika engedélyezett szállított kell kérdezni, minden mást tesztelni kell.
Távtartó szalag | Zártcellás: EVA, PVC | Gyakran kompatibilitási probléma 1-K és mély 2-K anyagok esetén
Távtartó szalag | Nyitott cellás: PU | Nincs kompatibilitás probléma a Sika® Spacer Tape HD és a “Norton” Thermalbond szalaggal. requested
Sika Technical Service segit!
Nem szabad az alkalmazott és tesztelt anyagokat engedély nélkül cserélgetni!

## Slide 17: Sika® spacer tape hd
A kikalkulált hézagot biztosítja
Kezdeti fixálás, magas szilárdság
A hézag maximális méretét is biztosítja
Magas nyomószilárdság ( nehéz üvegek)
Kompatibilis az 1K and 2K Sika szilikonokkal, igy nem szükséges teszt
Átereszti a térhálósodás számára nélkülözhetettlen nedvességet
(1K esetben pld Sikasil SG 20) és átereszti a kötéskör felszabaduló „mellékterméket”: (2K esetben pld SG 500)
Fekete és szürke S6 színben

## Slide 18: Hézagoló blokk alátámasztott esetben
A hézagoló blokk kompatibilis kell, hogy legyen a másodlagos tömítőanyaggal és az elhelyezése is fontos
Pld: ragasztott üvegtábla (8+1.52+8mm)
Méret 1.20 x 2.50 m
Szélnyomás 2 kPa
Ragasztó mérete:
Alátámasztott esetben:
9 x 6 mm
Nem alátámasztott esetben:
28 x 9 mm

## Slide 19: Rosszul méretezett ragasztó

## Slide 20: Rosszul méretezett peremzáró szilikon

## Slide 21: TesztFázis

## Slide 22: Komplex rendszer
Butyl
Fém tartóprofil
Sikasil® IG
Hézagoló
(PE, PP, EPDM)
Sikasil® WS
Sikasil® SG
Távtartó szalag
(EPDM, silicone, foam tapes)
Tesztek
Tapadás
Kompatibilitás
Notes: Darstellung des komplexen Systems: Viele Komponenten in direktem Kontakt.

## Slide 23
A teszt időtartama | 
1K ragasztók Sikasil® SG-18, SG-20 | 
Tapadásteszt alapfelületen | 33 nap
UV/nedvességfelvétel teszt with H-test mintán | 55 nap
Kompatibilitás tesztje | 33 nap
2K ragasztó Sikasil® SG-500, SG-500 CN, SG-550 | 
Tapadásteszt alapfelületen | 33 nap
UV/nedvességfelvétel teszt with H-test mintán | 33 nap
Kompatibilitás tesztje | 33 nap
Minden időjárásálló külső tömítőanyag | 
Tapadásteszt alapfelületen | 33 nap
Kompatibilitás tesztje | 33 nap
Sikasil®WS-355 „kiválásmentes” szilikon tömítőanyag | 
„ Kiválás” tesztje az erre érzékeny alapfelületen | 45 nap
lab tesztek
Notes: Überblick der Prüfdauer

## Slide 24
lab teszt, alapfelületek beküldése
http://ses.sika.com/en/solutions_products/services/technical_service.html
Információs formula
Alapadatok 1 & 2
A minták leírása 3 & 4
Notes: Überblick der Prüfdauer

## Slide 25: Primer / aKtivator Porlakkozott alumíniumon
Előkészítő anyag használata mellett
Előkészítő anyag használata nélkül

## Slide 26: lab teszt eredmény (minta)
Note | Assessment | Bond
1 | Tapadás megfelelő | >95% kohéziós tapadásvesztés
2 | Tapadás alapvetően megfelelő | >75% kohéziós tapadásvesztés
3 | Tapadás nem megfelelő | >25% kohéziós tapadásvesztés
4 | Tapadás nem megfelelő | <25% kohéziós tapadásvesztés
5 | Tapadás nem megfelelő | 0%
B: 7d 23 °C/ 50% RH (DIN50014)
P: 7d @ 55°C deszt viz
Értékelés
1: elfogadva SG ragasztáshoz
1 és 2: elfogadva WS tomítéshez
Felület előkészítés 1 | t * [min] | Felület előkészítés 2 | t* [min] | Sika® ragasztó | Eredmény |  |  | 
 |  |  |  |  | B | P | P | P
Sika® Cleaner P | 10 |  |  | Sikasil® SG-500 | 1 | 1 | 1 | 1
Sika® Aktivator-205 | 10 |  |  | Sikasil® SG-500 | 1 | 1 | 1 | 1
Sika® Cleaner P | 10 |  |  | Sikasil® SG-20 | 1 | 1 | 1 | 1
Sika® Aktivator | 10 |  |  | Sikasil® SG-20 | 1 | 1 | 1 | 1

## Slide 27: Lab Teszt – kompatibiltás
Nem megengedett EPDM profil hatása
Nem megengedett tömítőanyag hatása (szerves lágyító)
1) elszineződés
ASTM C1087
2) Mechanikai tulajdonságok változása
ETAG 002
3) Tapadásvesztés
ETAG 002 ASTM C1087
Notes: DC and Momentive often ignore tests of mechanical properties as this is not requested by ASTM.
It happens therefore that DC and MPM approve EPDM which are disapproved by Sika.

## Slide 28: lab teszt – kompatibilitás riport I. rész
CQP 593-8: Kompatibilitás folyékonyan felhordott tömítőanyagok és segédanyagok között- elszíneződés
No. | A minta leírása | Sika® anyag kapcsolatban | Negativ befolyás?
1 | TPP78 EPDM | Sikasil®IG-25 | nincs
2 | TPP78 EPDM | Sikasil®IG-25 HM Plus | nincs
3 | EasySet PT05 | Sikasil®IG-25 | nincs
4 | EasySet PT05 | Sikasil®IG-25 HM Plus | nincs

## Slide 29: A kompatibilitás értékelése
Reference
0
SG ok |WS ok
SG not ok |WS ok
1
SG not ok |WS ok
2
3
4
5
Disapproved
Disapproved
Disapproved

## Slide 30: lab teszt – kompatibilitás riport II.rész
CQP 593-4: Kompatibilitás „folyékony állapotban” felhordott tömítőanyagok és segédanyagok között
Húzószilárdság mérés ( Max megengedett eltérés 15%
No. | Minta leírása | Sika® anyag kapcsolatban | Eltérés* | Negativ befolyás?
1 | TPP78 EPDM | Sikasil®IG-25 HM Plus | 15% | nincs
2 | TPP78 EPDM | Sikasil®IG-25 | 4% | nincs
3 | EasySet PT05 | Sikasil®IG-25 | 12% | Nincs
4 | EasySet PT05 | Sikasil®IG-25 HM Plus | 21% | Van
* Eltérés Ru5 érték a referenciához képest

## Slide 31: EPDM tömítés inkompatibilitása
A kivitelező kicserélt egy tesztelt és elfogadott EPDM tömítést olcsóbbra.
Megtakarítás 2’000 US$
6 hónap múlva:
A hőszig táblák elváltak, csere költsége: 1 Mio US$

## Slide 32: Butyl befolyás Inkompatibilis szilikon használata távtartó rögzítéshez

## Slide 33: Kivitelezési fázis

## Slide 34: Munkaterület körülményei ( Üzem)
Mennyire lehet pormentes
Hőmérséklet a munkaterülten: 5 - 40 °C Optimális: 15 - 30°C
Minden alapfelületet /tömítőanyagot/ragasztót tároljunk későbbi feldolgozási hőmérsékleten legalább 24 órával korábban (5 - 40°C) Sikasil® SG felhordása előtt
Az alapfelületeket nem érje direkt napsütés,eső, hó, más környezeti hatás

## Slide 35: Felület előkészítés Általában, teszTriport alapján egyéni felületelőkészítés kerülhet előírásra
Alapfelület | Felületelőkészítés
Üveg | Sika® Cleaner P or Sika® Cleaner G&M
Kerámia bevonat | Sika® Cleaner P** & Sika® Aktivator-100* or Sika® Cleaner G&M & Sika® Primer-790
Eloxált alumínium | Sika® Cleaner P** or Sika® Cleaner P** & Sika® Aktivator-100*
Rozsdamentes acél | Sika® Cleaner G&M or Sika® Cleaner P** & Sika® Aktivator-100*
Poliészter porlakkos alumínum, PVDF-bevonatos alumínium | Sika® Cleaner P** & Sika® Aktivator-205* or Sika® Cleaner G&M & Sika® Primer-790

## Slide 36: Hordós kiszerelések
Mielőtt a pumpa alá tesszük a terméket, vizsgáljuk meg a lejárati dátumot
A B komponens reaktív, minden változás fontos

## Slide 37: Sika minőségbiztosítás
[1] Meteorological station for temperature & air humidity
[2] Balance (max. 500 g)
[3] Timer (4 individual times)
[4] Cups for pot life test
[5] Wooden spatulas
[6] Doctor blade for peel test samples
[7] Scraper for peel test
[8] Mold for H-specimens
[9] Shore A meter (Durometer)
[10] Digital measuring slide
[11] Meter (3 m)
[12] Magnifier
[13] Protective gloves
[14] Nozzle cutter
[15] Shore A pad

## Slide 38: Keverési minőség: lepke teszt
Megfelelő teszt
Nem megfelelő keverési minőség

## Slide 39: Keverési minőség: Üveglap teszt
Megfelelő keveredési minőség
Nem megfelelő keveredési minőség

## Slide 40: Nyitott idő 2K anyagok

## Slide 41: A hőmérséklet hatása a nyitott időre Sikasil® SG-500
Chart: Hőmérséklet [°C]
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40
 | 54 | 46.8 | 41.4 | 36.9 | 31.5 | 26.1 | 21.6 | 18
lower mixing rato (min 11.7 to 1) | 12 | 10.4 | 9.2 | 8.2 | 7 | 5.8 | 4.8 | 4
mixing rato 13 to 1 | 11 | 11 | 9.9 | 8.8 | 8.8 | 7.7 | 7.7 | 5.5
upper mixing rato (max 14.3 to 1) | 16.5 | 14.3 | 13.2 | 12.1 | 11 | 9.9 | 7.7 | 6.6
Alacsony hőmérséklet
& kevesebb B komponens
 Lassabb kötés
Magasabb hőmérséklet
& több B komponens
 Gyorsabb kötés

## Slide 42: Bőrösödési idő 1 K anyagok

## Slide 43: Minőségbiztosítás kikötés után

## Slide 44: „Kiüvegezés”
Jó tapadás, homogén kötés
Szabály:
1 panel az első 10-ből
2 panel a következő 40-ből
1 panel a következő 50-ből
1 panel / 100 -anként
Rossz tapadás
Kemény és lágy részek a ragasztóban
 A pumpa rossz adagolási minősége

## Slide 45: Szállítási idők
Térhálósodási folyamat | Lépések | Várakozási idő* 1-K ragasztó**felhordása után | Várakozási idő* 2-K ragasztó felhordása után
Kezdeti szilárdság Tapadás kialakult | Feszültségmentesen vízszintes tárolás | Teljes kötésig | 24 óra
Szilárdság felépülés | Függőlegesen tárolható, alátámasztással | Átkötés után | 3 nap
Szilárdság felépülés | Szállítás, alátámasztással |  | 4 nap
Végső szilárdság | Beépítés |  | >7 nap
* Sika® Spacer Tape HD használatával csökken
** Függ a fugamérettől és a környezeti körülményektől.

## Slide 46: WS (Időjárásálló szilikon) nyitott fugákhoz
Sikasil® WS-605 S
Időjárásállóság (nincs csíkozódás)
± 50 % „mozgásfelvétel”
Alacsony modulus
Sikasil® WS-355
Természetes kövekhez (nincs kiválás)
± 50 % „mozgásfelvétel”
Alacsony modulus

## Slide 47
Lets push the limits
Pics by Zaha Hadid Architects
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET !